ОАО институт «АЛТАЙАГРОПРОМПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация МО Беловский сельсовет

ДОКУМЕНТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования

Беловский сельсовет

Троицкого района

Алтайского края

шифр 1-2

Часть 2. Положения о территориальном планировании.

Главный инженер                                                                          С.В.Сосновый

Главный инженер проекта                                                             Л.В.Ларина

г.Барнаул

2013 год

Авторский коллектив и ответственные исполнители  проекта:

Архитектурно-планировочная часть:

1. ГИП                                                                                      Л.В. Ларина

2. Архитектор                                                                          С.С.Шаламова

Инженерное обеспечение:

1.Главный специалист - сантехник ВК                               Н.И.Тихомирова

2.Главный специалист - электрик                                        М.Н.Мителева

3.Главный специалист – сантехник ОВ, газ                        И.Е.Нечаев

4. Ведущий инженер-эколог                                                 И.П. Дроздова

Содержание

| 1 | ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО БЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | Цели и задачи территориального планирования | 5 |
|  | 1.2 | Основные положения планировочной концепции территориального планирования МО Беловский сельсовет | 6 |
|  | 1.3 | Архитектурно-планировочные проектные предложения | 6 |
|  | 1.4 | Предложения и мероприятия по территориальному планированию МО Беловский сельсовет. | 9 |
| 2 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ МО БЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | 10 |
|  | 2.1 | Границы земель МО Беловский сельсовет | 10 |
|  | 2.2 | Баланс земель МО Беловский сельсовет | 11 |
|  | 2.3 | Проектная демографическая структура населения МО Беловский сельсовет | 14 |
|  | 2.4 | Жилые зоны | 17 |
|  | 2.5 | Общественно-деловые зоны | 21 |
|  | 2.6 | Сельское хозяйство | 25 |
|  | 2.7 | Производство и предпринимательство | 25 |
|  | 2.8 | Рекреационные зоны | 26 |
|  | 2.9 | Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры | 27 |
|  |  | 2.9.1 | Теплоснабжение | 27 |
|  |  | 2.9.2 | Газоснабжение | 32 |
|  |  | 2.9.3 | Водоснабжение и водоотведение | 35 |
|  |  | 2.9.4 | Электроснабжение | 38 |
|  |  | 2.9.5 | Связь | 42 |
|  | 2.10 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | 42 |
|  | 2.11 | Мероприятия по вопросам гражданской обороны и ЧС | 43 |
|  |  | 2.11.1 | Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 44 |
|  | 2.12 | Мероприятия по охране окружающей природной среды | 45 |
|  |  | 2.12.1. | Мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха | 45 |
|  |  | 2.12.2 | Мероприятия по улучшению инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории | 46 |
|  |  | 2.12.3 | Мероприятия по улучшению состояния водных объектов | 47 |
|  |  | 2.12.4 | Мероприятия по охране почв | 47 |
|  |  | 2.12.5 | Мероприятия по улучшению организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов | 49 |
|  | 2.13 | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | 51 |
|  | 2.14 | Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана | 56 |
| 3. | ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО БЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | 57 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Расчет потребности в основных объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на 2033 г. | 60 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО Беловский сельсовет Троицкого района Алтайского края | 63 |

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО БЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Основные этапы проектирования:

- первая очередь – 2013-2018 гг.;

- расчетный срок – 2019-2033 гг.

1.1 Цели и задачи территориального планирования

Основная цель территориального планирования - создание предпосылок повышения эффективности управления развитием территории муниципального образования за счёт формирования ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения, улучшению экологической ситуации, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия, обеспечению устойчивого развития территории муниципального образования.

Задачи:

1. Создание благоприятной среды проживания населения при условии максимального сохранения существующих селитебных территорий и окружающей природной среды, водного и лесного фонда, объектов культурного наследия, истории и архитектуры.

2. Создание благоприятного перспективного развития селитебных территорий населенных пунктов с целью повышения уровня жизни населения, повышением производительности труда и экономического благосостояния МО в целом.

3. Определение назначения и категорий земель с целью создания планировочного каркаса транспортной и инженерной инфраструктуры путем нанесения коридоров охраны существующих инженерных сетей и сооружений, придорожных защитных полос и ШЗЗ автомобильных трасс для  устойчивого экономического развития МО и возможности выполнения на основании этого государственного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России».

4. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на перспективу, определение её производительной мощности с целью создания социально – экономических и технических условий выполнения национального государственного проекта России «Развитие агропромышленного и производственного комплексов».

5. Защита территории населенных пунктов и граждан МО от возможных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

6. Разработка мероприятий по ГО сельсовета и его населения.

7. Повышение жизненного уровня населения путем строительства объектов культурно-бытового обслуживания местного значения с целью полного обеспечения потребности населения в образовании, здравоохранении, занятиях спортом, организации отдыха, культурно-досуговых мероприятиях.

8. Разработка мероприятий по охране окружающей природной среды с целью её сохранения для настоящих и будущих поколений граждан МО.

9. Создание инвестиционных программ для развития строительной и производственной экономической базы с целью открытия новых градообразующих предприятий и  новых рабочих мест гражданам МО.

10. Определение четкой программы экономического развития на ближайшие 5 лет и перспективу с целью формирования бюджетов МО. Нормативно-правовое обеспечение реализации генерального плана.

11. Выполнение проекта реализации генерального плана на 1 очередь строительства и стратегического плана экономического развития МО на перспективный долгосрочный период – 20 лет.

1.2 Основные положения планировочной концепции территориального планирования МО Беловский сельсовет

Главной идеей планировочной концепции современного территориального планирования Беловского сельсовета и генеральных планов населенных пунктов сельсовета (п.Беловский, с.Загайново, с.Тюмень, п.Боровлянский, п.Ленинский, п.Лесной, р-д Загайново) является завершение формирования функциональных зон (жилой, общественно-деловой, производственной, рекреационной), путем размещения соответствующих объектов капитального строительства местного значения, отвечающих нормативным требованиям и потребностям населения как в настоящее время, так и на расчетный срок реализации генерального плана. Также необходимо дальнейшее благоустройство и развитие центральных частей населенных пунктов сельсовета. При этом необходима организация подцентров общественно-бытового назначения в микрорайонах перспективного жилищного строительства для более равномерного обслуживания населения сельсовета.

1.3 Архитектурно-планировочные проектные предложения

Архитектурно-планировочные предложения касаются организации функциональных зон и планировочных территорий и их размещение на территории муниципального образования друг относительно друга.

Архитектурно-планировочные решения территорий МО Беловский сельсовет приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности. Проектом предусмотрено сохранение существующей планировочной структуры и усиление основных композиционных осей, представленных главными и поселковыми улицами, за счет увеличения их профилей. Планировочная организация территории населенных пунктов  разработана с учётом сложившейся застройки и представлена как единый селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Структурный каркас п.Беловский формируется главной улицей Советская, основными улицами: Рабочая, Молодежная, Первомайская, Юбилейная, Коммунарская. В жилой застройке преобладают одноэтажные дома усадебного типа. Малоэтажная многоквартирная застройка представлена 6 двухэтажными многоквартирными домами (на ул. Советская и ул. Рабочая). Развитие жилых зон предусмотрено в восточной части населенного пункта, путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий. Так же проектом предусмотрено уплотнение существующей жилой застройки.

Существующий административный центр размещается на ул.Советской, где находятся: Администрация МО, Дом культуры, детский сад, отделение Сбербанка и почта, объекты торговли и предприятие общественного питания. Общественно-деловые зоны так же сформированы в пер. Школьный (на базе участковой больницы и школы) и ул. Советской (на базе спортивного зала и стадиона общего пользования). Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено как в сложившихся местах (за счет строительства дополнительных объектов торговли и предприятия бытового обслуживания), так и за счет резервирования нового участка (под строительство магазина районе новой жилой застройки).

Производственные объекты сконцентрированы в южной (гаражные и складские помещения, нефтебаза, ферма КРС) части населенного пункта. К восточной границе населенного пункта приурочен участок земель промышленности, используемый под размещение объекта связи. В селитебной зоне находятся: столярный цех по ул. Сибирская и гаражный комплекс по ул. Советская.

Структурный каркас с.Загайново сформирован улицами Молодежная, Школьная, Сибирская и Рабочая. Жилая застройка населенного пункта представлена домами усадебного типа. Развитие жилой зоны предусмотрено в черте населенного пункта, за счет выделения новых участков на свободных территориях.

Существующий административный центр сформирован по ул. Школьная, где находятся: СДК, школа, детский сад, предприятие торговли, почта. Общественно-деловые зоны так же сформированы на ул. Сибирская (на базе ФАП), и ул. Молодежная (на базе объекта торговли). Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено как в исторически сложившемся месте (за счет строительства стадиона общего пользования), так и за счет резервирования новых участков (под строительство магазина и нового здания детского сада).

Производственные объекты находятся в южной части населенного пункта (предприятие по лесопереработке). За чертой населенного пункта (в южном направлении) имеются резервные коммунально-складские территории.

Структурный каркас с. Тюмень сформирован улицами Набережная, Молодежная, Тюменская, Заводская. Жилая застройка населенного пункта представлена домами усадебного типа.  Развитие жилой зоны предусмотрено за счет уплотнения существующей жилой застройки и выделения новых участков на свободных территориях.

Общественно-деловая зона сформирована на ул. Набережная, на базе Дома досуга, объектов торговли, детского сада и ФАП. Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено за счет строительства объекта торговли и спортивной площадки.

В центральной части населенного пункта находится гаражный сектор. За чертой населенного пункта (в северном и северо-восточном направлении) располагаются фермы КРС.

Структурный каркас п. Боровлянский сформирован улицами Боровлянская, Школьная, Рабочая, Полевая. Жилая застройка населенного пункта представлена домами усадебного типа.  Развитие жилой зоны предусмотрено за счет резервирования под жилищное строительство пустующих территорий в существующих границах населенного пункта.

Общественно-деловая зона сформирована на ул. Боровлянская, на базе школы, ФАП и объекта торговли и на ул. Полевая на базе Дома досуга. Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено в сложившемся месте, за счет реконструкции ФАП и строительство спортивной площадки.

Производственные объекты находятся в южной части населенного пункта (гаражный сектор). За чертой населенного пункта (в северо-восточном направлении) расположена ферма КРС.

Структурный каркас п. Ленинский сформирован улицами Коммунарская и Лесная. Жилая застройка населенного пункта представлена домами усадебного типа.  Развитие жилой зоны предусмотрено за счет резервирования под жилищное строительство пустующих территорий в существующих границах населенного пункта. Общественно-деловая зона сформирована на ул. Коммунарская, на базе школы, почты и магазина. Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено за счет строительства дополнительного объекта торговли и спортивной площадки. Производственных объектов в черте населенного пункта нет.

Структурный каркас п. Лесной сформирован улицами Лесная и Заречная. Жилая застройка населенного пункта представлена домами усадебного типа.  Развитие жилой зоны предусмотрено за счет резервирования под жилищное строительство пустующих территорий в существующих границах населенного пункта. Общественно-деловая зона сформирована на ул. Заречная, на базе дома досуга. Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено за счет строительства объекта торговли и спортивной площадки. Производственные объекты сконцентрированы в северной части населенного пункта (гаражный сектор и предприятие по лесопереработке).

Структурный каркас р-да Загайново сформирован улицей Железнодорожная. Жилая застройка представлена домами усадебного типа.  Развитие жилой зоны предусмотрено за счет уплотнения существующей жилой застройки. Общественно-деловая зона сформирована на базе железнодорожной станции (находится магазин). Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено за счет реконструкции объекта торговли. Производственных объектов в черте населенного пункта нет.

Для создания единого комплекса улично-дорожной сети генеральным планом предлагается реконструкция и капитальный ремонт существующих автодорог, проектирование автодорог в новой застройке.

1.4 Предложения и мероприятия по территориальному планированию МО Беловский сельсовет

1. Нанесение ограничений по развитию селитебных территорий:

- Обозначить охранные зоны объектов культурного наследия и истории,  расположенных на территории МО Беловский сельсовет.

- ВЗЗ, прибрежные защитные полосы водных объектов согласно Водного кодекса РФ.

- ЗСО 1, 2, 3 поясов водозаборов согласно СанПин.

- Придорожная защитная полоса 50,0 метров трассы транзитного движения и межмуниципальных автодорог.

- Выделение СЗЗ ЛЭП 10, 35 кВт.

- Установление границ земель недрапользования.

- Установление СЗЗ предприятий и объектов с особыми условиями использования, озеленение данных территорий.

- Вынос существующих жилых построек (по мере амортизации) из СЗЗ предприятий и ВЗЗ водных объектов.

2. Предложения по размещению и развитию коммунальных объектов (кладбищ, полигонов ТБО, скотомогильников).

3. Упорядочивание структуры улично-дорожной сети, повышение класса покрытий.

4. Развитие производственной сферы по производству и переработке сельхозпродукции.

5. Предложение по размещению территорий и зон объектов социального и культурно – бытового обслуживания населения местного значения на 1 очередь и перспективный расчетный срок – 20 лет (по расчетам).

6. Предложение по размещению территорий и объектов жилищного и гражданского строительства местного.

7. Предложения по улучшению экологического состояния территории сельсовета. Ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация нарушенных земель для возможности в перспективе использования данных территорий под сельскохозяйственное производство и жилищное строительство.

Принятая концепция территориального планирования предусматривает развитие муниципального образования с четким функциональным зонированием всех его территорий, обеспечением его всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решается с учетом природных факторов и ограничений, а также сложившимся зонированием и существующей планировочной ситуацией.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ

МО БЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

2.1 Границы земель МО Беловский сельсовет

Муниципальное образование Беловский сельсовет граничит на западе с Заводским сельсоветом, на северо-западе с Петровским сельсоветом, на севере с Троицким сельсоветом, на востоке с Кипешинским сельсоветом, на юго-востоке с Зеленополянским сельсоветом, на юго-западе с Боровлянским и Южаковским сельсоветами.

Граница МО Беловский сельсовет проходит:

- В западной части – по р.Боровлянка и полевым дорогам;

- В южной части - по полевым дорогам;

- В восточной части - по железной дороге;

- В северной части - по полевым дорогам.

Генеральным планом не предусмотрено изменение границы МО Беловский сельсовет, развитие МО на расчетный срок предполагается в существующих границах.

Границы населенных пунктов, а также категория земель определяются по кадастровому делению на кварталы. Данным проектом генерального плана не предусматривается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Территорий в существующих границах населенных пунктов по расчету достаточно для размещения необходимых объектов жилищного строительства и общественного обслуживания.

2.2 Баланс территорий МО Беловский сельсовет

Площадь земель в границах муниципального образования Беловский сельсовет составляет 28989 га, что составляет практически 7% от всей территории Троицкого района. Проектные решения по размещению объектов коммунального хозяйства, рекреации и социального обслуживания предполагают изменения целевого назначения земель и территорий. Проектируемое положение баланса территорий и изменение целевого назначения земель приведены в Таблицах №1 и №2.

Баланс территорий МО Беловский сельсовет                         Таблица №1

| Наименование | 2013 | 2033 |
| --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Земли в границах сельсовета | 28989 | 100 | 28989 | 100 |
| Из них: |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 17060 | 58,8 | 17050,21 | 58,7 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 263 | 0,9 | 278,73 | 1 |
| Земли лесного фонда | 8923 | 30,8 | 8923 | 30,8 |
| Земли запаса | 1674 | 5,8 | 1668,06 | 5,8 |
| Земли особо охраняемых природных территорий | - | - | - | - |
| Земли водного фонда | - | - | - | - |
| Земли населённых пунктов | 1069 | 3,7/100 | 1069 | 3,7/100 |
| из них: |  |
| жилые зоны | 594 | 55,5 | 66,1 | 61,8 |
| общественно-деловые зоны | 20 | 1,9 | 23 | 2,3 |
| зоны рекреационного назначения | 15 | 1,4 | 71 | 6,6 |
| производственные зоны | 106 | 9,9 | 107,4 | 10 |
| зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 6 | 0,6 | 6,2 | 0,6 |
| зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | 59 | 5,5 | 47 | 4,4 |
| территории общего пользования | 269 | 25,2 | 153,4 | 14,3 |

Мероприятия по изменению целевого назначения земель       Таблица №2

| Категории земель | Существующее положение, площадь, га | Изменение категории земель, га | Планируе-мое положение площадь га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 1069 га из них: | - | 1069 га |
|  | 388,5 га - п. Беловский, |  |  |
|  | 73,4 га - п.Боровлянский, |  |  |
|  | 137,9 га - п.Ленинский, |  |  |
|  | 30,4 га - п.Лесной, |  |  |
|  | 337,3 га – с.Загайново, |  |  |
|  | 82,2 га - с.Тюмень, |  |  |
|  | 19,3 га – р-д Загайново |  |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и иного специального назначения, из них: | 263га | +15,73га, из них: | 278,73 га |
| - объекты связи | 5 га | - | 5 га |
| - под объектами транспорта | 258 га ж/д | +0,01 га вертолетная площадка | 258,01га |
| - под объектами специального назначения | - | + 12,02га, из них: | 12,02га |
|  |  | + 2,9га поля фильтрации на юг от п.Беловский + 0,7га поля фильтрации на юго-запад от с.Загайново |  |
|  |  | + 3,65га полигон ТБО на юго-восток от п.Беловский, + 2,01га полигон ТБО на юго-запад от с.Загайново, |  |
|  |  | + 0,9га участок компостирования ТБО на запад от с.Тюмень, + 1,5га участок компостирования ТБО на северо-восток от п.Ленинский, |  |
|  |  | + 0,06га скотомогильник на запад от с.Тюмень |  |
|  |  | + 0,06га скотомогильник (консервация) на юго-восток от п.Беловский, + 0,06га скотомогильник (консервация) на юг от с.Загайново, + 0,06га скотомогильник (консервация) на северо-восток от п.Боровлянский, |  |
|  |  | + 0,06га скотомогильник (проект) на юго-восток от п.Беловский, + 0,06га скотомогильник (проект) на юго-запад от с.Загайново, |  |
| -занятые территориями кладбищ | - | +3,7 из них: | 3,7 га |
|  |  | + 2,2 га на север от п.Беловский (существующее) + 0,4га на север от п.Беловский (проектируемое) |  |
|  |  | +1,1 га на восток от с.Южаково (существующее) |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 17060га | - 9,79 га, из них: | 17050,21га |
|  |  | -3,7 га (территории кладбищ) |  |
|  |  | -6,09 га (спец.назначения) |  |
| Земли лесного фонда | 8923га | - | 8923га |
| Земли запаса | 1674га | -5,94 га Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и иного специального назначения, из них: | 1668,06 га |
|  |  | -0,01 га вертолетная площадка |  |
|  |  | - 2,9га поля фильтрации на юг от п.Беловский |  |
|  |  | - 2,01га полигон ТБО на юго-запад от с.Загайново, |  |
|  |  | - 0,9га участок компостирования ТБО на запад от с.Тюмень, |  |
|  |  | - 0,06га скотомогильник на запад от с.Тюмень |  |
|  |  | - 0,06га скотомогильник (проект) на юго-запад от с.Загайново, |  |
| Земли водного фонда | - | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - |
| Итого по сельсовету: | 28989га | - | 28989 |

Мероприятия по изменению целевого назначения земель связаны с необходимостью документального закрепления участков как существующих, так и проектируемых объектов спецназначения (полигонов ТБО, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации).

2.3 Проектная демографическая структура населения МО Беловский сельсовет

Прогноз численности населения МО Беловский сельсовет основан на анализе сложившейся демографической ситуации и данных о перспективах развития промышленного и сельскохозяйственного производства. При оптимистическом сценарии развития экономики в Троицком районе прогнозируется стабилизация численности населения и последующий демографический рост. Данный факт, позволяет предполагать стабилизацию социально-экономических показателей в населенных пунктах муниципального образования Беловский сельсовет. Стабилизация экономического положения на действующих предприятиях, перспективы развития новых производств – делает возможным предполагать увеличение мест приложения труда, снижение миграционного оттока, увеличения доли трудоспособного населения и рост рождаемости. Ведь создание новых производств создает новые рабочие места, как для местного населения, так и трудовых мигрантов, за счет чего появляется перспектива роста населения, что и ведет к необходимости нового градостроительного проектирования: расширения площади селитебной территории, строительства дополнительных объектов социально-культурного и бытового обслуживания, развития инженерной инфраструктуры. Результат прогнозирования численности населения отражен в таблице №3.

Демографическая структура населения                                      Таблица № 3

| Возрастные группы населения | Существующее положение | По проекту на 2018 г. | По проекту на 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Беловский |
| Общая численность населения | 1473 | 1494 | 1563 |
| Дошкольники 0-6 | 101 | 104 | 112 |
| Школьники 7-15 | 106 | 108 | 116 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 740 | 750 | 787 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 526 | 532 | 548 |
| с. Загайново |
| Общая численность населения | 448 | 455 | 476 |
| Дошкольники 0-6 | 29 | 31 | 33 |
| Школьники 7-15 | 32 | 34 | 35 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 226 | 228 | 240 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 161 | 162 | 168 |
| с. Тюмень |
| Общая численность населения | 268 | 272 | 285 |
| Дошкольники 0-6 | 18 | 19 | 21 |
| Школьники 7-15 | 19 | 20 | 22 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 135 | 135 | 140 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 96 | 98 | 102 |
| п. Боровлянский |
| Общая численность населения | 167 | 170 | 177 |
| Дошкольники 0-6 | 13 | 12 | 14 |
| Школьники 7-15 | 13 | 15 | 15 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 84 | 85 | 88 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 57 | 58 | 60 |
| п. Ленинский |
| Общая численность населения | 111 | 113 | 118 |
| Дошкольники 0-6 | 9 | 8 | 9 |
| Школьники 7-15 | 8 | 9 | 10 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 56 | 56 | 58 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 38 | 40 | 41 |
| п. Лесной |
| Общая численность населения | 107 | 109 | 114 |
| Дошкольники 0-6 | 6 | 7 | 8 |
| Школьники 7-15 | 8 | 9 | 11 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 48 | 47 | 53 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 45 | 46 | 42 |
| раз. Загайново |
| Общая численность населения | 73 | 74 | 78 |
| Дошкольники 0-6 | 5 | 6 | 5 |
| Школьники 7-15 | 5 | 5 | 7 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 38 | 37 | 40 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 25 | 26 | 26 |
| ИТОГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ |
| Общая численность населения | 2647 | 2687 | 2811 |
| Дошкольники 0-6 |  |  |  |
| Школьники 7-15 |  |  |  |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 1327 | 1338 | 1406 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 948 | 962 | 987 |

Рост численности населения в разрезе населенных пунктов МО Беловский сельсовет обусловлен:

- проектным увеличением мест приложения труда (путем строительства нового сельскохозяйственного предприятия у п. Боровлянский и расширения существующих градообразующих предприятий);

- ожидаемым улучшением качества жизни местного населения, сокращением смертности и ростом рождаемости.

2.4 Жилые зоны

Генеральным планом предусмотрено:

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах существующих границ населенных пунктов;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь и расчетный срок;

- обеспечение полного инженерного обустройства;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки за пределами расчетного срока;

- определение зоны запрещенного строительства, в пределах которой запрещается новое строительство. Жилой фонд, попадающий в СЗЗ от действующих предприятий и полосу отвода железной дороги, предлагается использовать до состояния полной амортизации с последующим сносом.

Согласно расчетам численность населения МО Беловский сельсовет на 1-ю очередь составит 2687 чел., на расчетный срок – 2811 чел. В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока, проектом предлагается строительство 5,9 тыс.м2 жилой площади (таблица №4).

Расчет объемов жилищного строительства 
МО Беловский сельсовет                                                               Таблица№4

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 01.01.13 г. | Первая очередь 2013-2018 гг. | Расчётный срок 2013-2033 гг. |
| п. Беловский |
| Население | чел | 1473 | 1494 прирост 21 | 1563 прирост 90 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 510/25757 | 517/26177 | 540/29660 |
| Расчётное количество домов в секционной застройке | дом/м2 | 6/1720 | 6/1720 | 6/1720 |
| Убыль жилого фонда (вынос из СЗЗ) | дом | - | - | 30 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | 510/25757 2/1600 | 510/25757 2/1600 | 480/24197 2/1600 |
| Проектируемый жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - - | 7/420 - | 30/1800 30/1800 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 3463 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 17,5 | 18,5 | 20 |
| с. Загайново |
| Население | чел | 448 | 455 прирост 7 | 476 прирост 28 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 173/7554 | 175/7674 | 182/9520 |
| Убыль жилого фонда (вынос из СЗЗ) | дом | - | - | 4 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 173/7554 | 173/7554 | 169/7380 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - - | 2/120 - | 9/540 4/240 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 1360 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 16,9 | 16,9 | 20 |
| с. Тюмень |
| Население | чел | 268 | 272 прирост 4 | 285 прирост 17 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 99/4939 | 100/4999 | 105/5700 |
| Убыль жилого фонда (вынос из СЗЗ) | дом | - | - | 4 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 99/4939 | 99/4939 | 95/4775 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - - | 1/60 - | 6/360 4/240 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 325 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 18,4 | 18,4 | 20 |
| п. Боровлянский |
| Население | чел | 167 | 170 прирост 3 | 177 прирост 10 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 61/3175 | 62/3235 | 64/3540 |
| Убыль жилого фонда (вынос из СЗЗ) | дом | - | - | 6 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 61/3175 | 61/3175 | 55/2960 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - - | 1/60 - | 3/180 6/360 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 40 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 19 | 19 | 20 |
| п. Ленинский |
| Население | чел | 111 | 113 прирост 2 | 118 прирост 7 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 43/1633 | 43/1633 | 45/2360 |
| Убыль жилого фонда (вынос из СЗЗ) | дом | - | - | - |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 43/1633 | 43/1633 | 43/1633 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения | дом/м2 | - | - | 2/120 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 607 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 14,7 | 14,7 | 20 |
| п. Лесной |
| Население | чел | 107 | 109 прирост 2 | 114 прирост 7 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 36/1572 | 36/1572 | 38/2280 |
| Убыль жилого фонда (вынос из СЗЗ) | дом | - | - | - |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 36/1572 | 36/1572 | 36/1572 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения | дом/м2 | - | - | 2/120 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 588 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 14,7 | 14,7 | 20 |
| р-д. Загайново |
| Население | чел | 73 | 74 прирост 1 | 78 прирост 5 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 24/840 | 24/840 | 25/1560 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения | дом/м2 | - | - | 1/60 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 660 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 11,5 | 11,5 | 20 |

В п.Беловский для строительства 7 жилых домов усадебного типа на 1-ю очередь и 53 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 1,05 га и 7,95 га соответственно. Развитие жилых зон в п.Беловский предусмотрено в восточной части населенного пункта, путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

В с.Загайново для строительства 2 жилых домов усадебного типа на 1-ю очередь и 13 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 0,3 га и 1,95 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено за счет уплотнения существующей жилой застройки, ввиду большого количества пустующих участков, пригодных под жилищное строительство.

В с.Тюмень для строительства 1 жилого дома усадебного типа на 1-ю очередь и 9 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 0,15 га и 1,39 га соответственно. Развитие жилой зоны предусмотрено за счет уплотнения существующей жилой застройки и выделения новых участков на свободных территориях.

В п.Боровлянский для строительства 1 жилого дома усадебного типа на 1-ю очередь и 8 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 0,15 га и 1,2 га соответственно. Развитие жилой зоны предусмотрено за счет уплотнения существующей жилой застройки и выделения новых участков на свободных территориях.

В п.Ленинский под строительство 2 домов усадебного типа предусмотрено резервирование под жилищное строительство 0,3 га пустующих территорий в существующих границах населенного пункта.

В п.Лесной под строительство 2 домов усадебного типа предусмотрено резервирование под жилищное строительство 0,3 га пустующих территорий в существующих границах населенного пункта.

В р-де Загайново под строительство 1 дома усадебного типа предусмотрено резервирование под жилищное строительство 0,15 га в существующей жилой застройке.

2.5 Общественно-деловые зоны

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного назначения, а также под объектами здравоохранения. Зона исторически сложилась в центре села. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство новых объектов социально-культурного значения, как в центре, так и в зонах существующей и новой жилой застройки.

Мощность размещаемых объектов социального и культурно-бытового обслуживания рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания. При выполнении расчётов учтены рекомендации СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах социальной сферы приведены в таблице №5.

Расчет потребности в основных объектах социального

и культурно-бытового назначения

МО Беловский сельсовет на 2033 г                                             Таблица № 5

| №№ п/п | Наименование | Един. измер. | Всего вместимость | Норматив | Всего необходимо | излишек (+) дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Беловский (проект население 1563) |
| 1 | Школа (с 1 по 11 класс) | мест | 350 | 100% охват неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей- средним образованием (10-11 классы) | 155 | +195 |
| 2 | Детский сад | мест | 110 | 85% детей дошкольного возраста | 95 | +15 |
| 3 | СДК | мест | 180 | 80 мест на 1 тыс. человек | 125 | +55 |
| 4 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 286,5 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 678,3 | -391,8 |
| 5 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 15 | 20 посад. мест на 1 тыс. человек | 56 | -41 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 1 | 7 рабочих места на 1 тыс. человек | 20 | -19 |
| 7 | Больница | коек | 7 | по заданию на проектирование | -/- |  |
| 8 | Почта | по нормам и правилам мин. связи РФ | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  |
| 9 | Отделение банка | операц. место | 1 | 1 операционное место на 1-2 тыс. человек | 1 |  |
| 10 | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола | 30 | 60-80 м2 площади пола на 1 тыс. чел | 100 | -70 |
| 11 | Стадион | единиц | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  |
| с. Загайново (проект население 476) |
| 1 | Школа (с 1 по 11 класс) | мест | 120 | 100% охват неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей- средним образованием (10-11 классы) | 53 | +67 |
| 2 | Детский сад | мест | 15 | 85% детей дошкольного возраста | 28 | -13 |
| 3 | СДК | мест | 80 | 80 мест на 1 тыс. человек | 37 | +43 |
| 4 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 83 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 206,5 | -123,5 |
| 5 | ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование | -/- |  |
| 6 | Почта | по нормам и правилам министер-ства связи РФ | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  |
| 7 | Стадион | единиц | 1 | по заданию на проектирование | 1 | -1 |
| с. Тюмень (проект население 285) |
| 1 | Детский сад | мест | 15 | 85% детей дошкольного возраста | 18 | -3 |
| 2 | ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  |
| 3 | Дом досуга | мест | 60 | 80 мест на 1 тыс. человек | 23 | +37 |
| 4 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 74,1 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 123,7 | -49,6 |
| 5 | Спортивная площадка | единиц | - | по заданию на проектирование | 1 | -1 |
| п. Боровлянский (проект население 177) |
| 1 | ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  |
| 2 | Дом досуга | мест | 15 | 80 мест на 1 тыс. человек | 14 | +1 |
| 3 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 85,2 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 76,8 | +8,4 |
| 4 | Спортивная площадка | единиц | - | по заданию на проектирование | 1 | -1 |
| п. Ленинский (проект население 118) |
| 1 | Школа (с 1 по 9 класс) | мест | 25 | 100% охват неполным средним образованием (1-9 классы) | 10 | +15 |
| 2 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 15 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 51,2 | -36,2 |
| 3 | Спортивная площадка | единиц | - | по заданию на проектирование | 1 | -1 |
| п. Лесной (проект население 114) |
| 1 | Дом досуга | мест | 40 | 80 мест на 1 тыс. человек | 9 | +31 |
| 2 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | - | 434 м2 на 1 тыс. человек | 49,5 | -49,5 |
| 3 | Спортивная площадка | единиц | - | по заданию на проектирование | 1 | -1 |
| р-д Загайново (проект население 78) |
| 1 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 9,5 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 33,8 | -24,3 |

В результате анализа обеспеченности населения МО Беловский сельсовет основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в пределах расчетного срока (2013-2033 гг.)  генеральным планом рекомендовано:

В сфере здравоохранения:

- реконструкция участковой больницы в п. Беловский;

- реконструкция ФАП в п. Боровлянский и с. Загайново;

- строительство ФАП в с. Тюмень.

В сфере образования:

- строительство детского сада на 30 мест в с. Загайново;

- реконструкция детского сада в с. Тюмень;

- капитальный ремонт детского сада в п. Беловский;

- капитальный ремонт школ в п. Беловский, с. Загайново, п. Ленинский;

- ликвидация школы в п. Боровлянский.

В сфере культуры:

- капитальный ремонт ДК в п. Беловский и с. Загайново;

- капитальный ремонт ДД в с. Тюмень, п. Лесной, п. Боровлянский;

- капитальный ремонт библиотеки в с. Загайново.

В сфере физической культуры и спорта:

- реконструкция спортивного зала в п. Беловский (до 100 м2);

- капитальный ремонт стадиона общего пользования в п.Беловский;

- строительство стадиона в с. Загайново;

- строительство спортивных площадок в п.Беловский, с.Тюмень, п.Боровлянский, п.Ленинский, п. Лесной.

В сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- строительство 4 магазинов в п. Беловский (не хватает более 391 м2 торговых площадей);

- строительство 2 магазинов в с. Загайново (не хватает более 123 м2 торговых площадей);

- строительство 1 магазина в с. Тюмень (не хватает более 49 м2 торговых площадей);

- строительство 1 магазина в п. Ленинский (не хватает более 36 м2 торговых площадей);

- строительство 1 магазина в п. Лесной (не хватает более 49 м2 торговых площадей);

- реконструкция магазина в р-де Загайново (не хватает более 24 м2 торговых площадей);

- реконструкция предприятия общественного питания (столовой на 15 мест) в п. Беловский;

- строительство предприятия общественного питания (кафе на 40 мест) в п. Беловский;

- строительство предприятия бытового обслуживания в п. Беловский.

В сфере рекреации:

- реконструкция парка в п. Беловский.

Состав и объем общественных зданий на расчетный период определяется проектом реализации настоящего генерального плана после его утверждения на основе расчетной потребности сельсовета в учреждениях культурно-бытового обслуживания, выполненного данным проектом, плана строительства по соцкультбыту и жилому комплексу, определенному экономическими возможностями сельского бюджета.

2.6 Сельское хозяйство

Сельское хозяйство – основа экономики МО Беловский сельсовет. Анализируя результаты социально-экономического развития необходимо отметить, что основной вид деятельности в системе хозяйствования – производство сельскохозяйственной продукции с ведущей отраслью растениеводства, с преобладающей долей производства зерна.

В целях развития сельскохозяйственного производства, необходимо решить следующие задачи:

- стабилизировать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах, путем обеспечения их молодняком скота и птицы, оказанием качественных ветеринарных услуг;

- способствовать дальнейшему наращиванию производства сельскохозяйственной продукции в действующих сельскохозяйственных предприятиях.

Мероприятия в сфере сельского хозяйства:

- реконструкция плодово-ягодного сада;

- строительство пунктов по заготовке лесных пищевых ресурсов и лекарственных трав в п. Ленинский и п. Лесной;

- развитие сельхозпредприятий ООО «Тюменское», ООО «Полесье», и крестьянско-фермерских хозяйств «Солнечное», Поварова Ю.И., Жукова А.М., Солосина С.А., Люст Е.Е.,  способствующее увеличению мест приложения труда для местного населения;

- строительство Генетический центр «Корова и телёнок» на 2000голов на юг от с.Загайново;

- строительство Сельскохозяйственной базы на северо-запад от п.Беловский;

- установление размеров санитарно-защитных зон, в соответствии с санитарной классификацией предприятий, как на действующих, так и на проектируемых объектах.

2.7 Производство и предпринимательство

Промышленность на территории развита слабо, хотя от ее развития зависит наполняемость бюджета и решение многих социальных проблем муниципального образования. Основной выпускаемой промышленной продукцией является древесина, пиломатериалы и бревна хвойных пород, хлеб и хлебобулочные изделия.

К основным задачам, направленным на развитие производственной сферы относятся:

- формирование экономических условий, обеспечивающих эффективное развитие действующих промышленных предприятий;

- улучшение качества, расширение ассортимента и освоение новых видов выпускаемой продукции в соответствии с потребительским спросом различных групп населения, совершенствование структуры производства;

- создание благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения инвестиций в развитие промышленности с использованием форм государственной поддержки:

- формирование устойчивой сырьевой базы для перерабатывающих предприятий, стимулирование хозяйств, в том числе личных подсобных, на поставку сырья для переработки.

Мероприятия в сфере производства:

- строительство мясоперерабатывающего предприятия у п. Беловский (в связи со строительством  Генетического центра  «Корова и телёнок», перспективным развитием сельхозпредприятий и фермерских хозяйств) ;

- строительство убойного пункта п. Беловский ;

- строительство лесопильного производства в восточной части с.Загайново;

- установление размеров санитарно-защитных зон, в соответствии с санитарной классификацией предприятий.

Мероприятия в области малого предпринимательства:

- развитие личных подсобных хозяйств, как одного из основных резервов повышения занятости населения и увеличения среднемесячных денежных доходов на душу населения;

- развитие малого предпринимательства в сфере бытовых услуг населению, что поможет создать рабочие места и улучшить уровень бытового обслуживания населения.

2.8 Рекреационные зоны

В настоящее время рекреационная отрасль и сфера услуг на территории МО Беловский сельсовет не получили должного развития. Среди видов рекреации для летнего периода возможны: гелиотерапия, купание, пешие и конные прогулки. Зимой: катание на лыжах и прогулки по зимнему лесу и т.д.

Лесные массивы и березово-осиновые колки пригодны для сбора грибов, ягод и лекарственных трав. Наличие прудов делает возможным развития рыболовного туризма, путем проведения мероприятий по зарыблению водоемов и строительства учреждения отдыха.

Территория муниципального образования пригодна для лечебно-оздоровительной деятельности (купание, гелиотерапия), кратковременной рекреации (сбор ягод, грибов, лекарственных растений), рыболовного и сельского туризма. Рыболовный туризм можно организовывать на базе существующих водоемов (озер), путем их зарыбления и строительство баз отдыха. Сельский туризм предполагает отдых на сельской территории, в деревенских условиях. В настоящее время действует дом отдых в с. Загайново.

Мероприятия в сфере развития рекреации для местного населения:

- благоустройство парка отдыха в центральной части п. Беловский с площадками для массовых мероприятий.

2.9 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

2.9.1 Теплоснабжение

Cуществующее положение.

В настоящее время теплоснабжение жилых, общественных и культурно-бытовых зданий –  печное (п.Беловский –частично газовое), водяное и от групповых котельных. На расчетный срок предусмотрено строительство  жилой  усадебной застройки  – отопление местное печное. В перспективе планируется полное газоснабжение жилых и общественных зданий сельсовета и перевод существующих источников тепла на газовое топливо.

В Беловском сельсовете отсутствует централизованное теплоснабжение жилых домов. Угольные котельные отапливают в основном социально значимые объекты (школы, больницы и тд.). Перечень котельных приведен в таблице № 6

Таблица №6

| № п/п | Наименование | Место расположения | Отапливаемые здания | Тип топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | п.Беловский | Беловская участковая больница | Уголь |
| 2 | Котельная №2 | п.Беловский | ПЧ-68 | Уголь |
| 3 | Котельная №1 | п.Беловский | Школа | Уголь |

Износ оборудования котельных на сегодняшний день составляет 60-75%

Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 600 м.

Расход тепла на отопление и вентиляцию, ГВС и производственные нужды по населенным пунктам представлен в таблице № 7.

Потребление тепла на отопление, ГВС

и производственные нужды                                                        Таблица № 7

| № | Наименование объекта | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | Производствен-ные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Беловский | 7,97 | 1,83 | - | 9,57 |
| 2 | п. Боровлянский | 0,95 | 0,18 | - | 1,14 |
| 3 | р-д Загайново | 0,29 | 0,02 | - | 0,31 |
| 4 | п.Ленинский | 1,67 | 0,41 | - | 2,07 |
| 5 | п.Лесной | 0,40 | 0,08 | - | 0,48 |
| 6 | с.Тюмень | 1,47 | 0,33 | - | 1,80 |
| 7 | ИТОГО | 12,75 | 2,85 | - | 15,37 |

Расход тепла на отопление и вентиляцию, ГВС и производственные нужды по группам потребления представлен в таблице №10.

На I очередь строительства.

Теплоснабжение жилых, общественных и культурно-бытовых зданий –  печное, водяное и от групповых котельных (школы, детские сады). Предусмотрено строительство  жилой  усадебной застройки  – отопление местное печное. Проектом  планируется полное газоснабжение жилых и общественных зданий сельсовета и перевод существующих источников тепла на газовое топливо. Расход тепла на отопление и вентиляцию, ГВС и производственные нужды по населенным пунктам на I очередь строительства представлен в таблице № 8.

Потребление тепла на отопление,

ГВС и производственные нужды                                            Таблица № 8

| № | Наименование объекта | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Беловский | 7,97 | 1,833 | - | 9,61 |
| 2 | п. Боровлянский | 0,951 | 0,182 | - | 1,146 |
| 3 | р-д Загайново | 0,29 | 0,021 | - | 0,326 |
| 4 | п.Ленинский | 1,67 | 0,41 | - | 2,073 |
| 5 | п.Лесной | 0,4 | 0,086 | - | 0,484 |
| 6 | с.Тюмень | 1,871 | 0,419 | - | 2,292 |
| 7 | ИТОГО | 12,736 | 2,862 | - | 15,45 |

Расход тепла на отопление и вентиляцию, ГВС и производственные нужды по группам потребления представлен в таблице № 10

Топливом для котельной является природный газ. Теплоноситель систем теплоснабжения - вода по температурному графику 95-70 град.С. Потребность в тепле на I очередь составляет 15,45 Гкал/ч.

На расчетный срок.

Теплоснабжение жилых, общественных и культурно-бытовых зданий –  печное, водяное и от групповых котельных (школы, детские сады). Предусмотрено строительство  жилой  усадебной застройки  – отопление местное печное. Проектом  планируется полное газоснабжение жилых и общественных зданий сельсовета и перевод существующих источников тепла на газовое топливо.

Расход тепла на отопление и вентиляцию, ГВС и производственные нужды по населенным пунктам на Расчетный срок строительства представлен в таблице № 9

Потребление тепла на отопление,

ГВС и производственные нужды                                      Таблица № 9

| № | Наименование объекта | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Беловский | 8,21 | 1,837 | - | 9,819 |
| 2 | п. Боровлянский | 0,976 | 0,182 | - | 1,162 |
| 3 | р-д Загайново | 0,376 | 0,022 | - | 0,399 |
| 4 | п.Ленинский | 1,687 | 0,407 | - | 2,095 |
| 5 | п.Лесной | 0,419 | 0,086 | - | 0,508 |
| 6 | с.Тюмень | 1,525 | 0,334 | - | 1,85 |
| 7 | ИТОГО | 13,193 | 2,868 | - | 15,833 |

Расход тепла на отопление и вентиляцию, ГВС и производственные нужды по группам потребления представлен в таблице № 10

Топливом для котельной является природный газ. Теплоноситель систем теплоснабжения - вода по температурному графику 95-70 град.С. Потребность в тепле на Расчетный срок строительства составляет 15,83 Гкал/ч.

Расход тепла на отопление и вентиляцию, ГВС и производственные нужды по группам потребления                                                                                                                                                                    Таблица № 10

| № по генплану | Наименование объекта | Существующее положение | I очередь строительства | Расчетный срок строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Жилые дома с индивидуальным печным и газовым отоплением |
| 1 | с. Беловское | 3,534 | - | - | 3,534 | 3,579 | 0,001 | - | 3,580 | 3,709 | 0,004 | - | 3,713 |
| 2 | с. Боровлянка | 0,634 | - | - | 0,634 | 0,643 | 0,000 | - | 0,643 | 0,659 | 0,000 | - | 0,659 |
| 3 | р. Загайново | 0,259 | - | - | 0,259 | 0,274 | 0,000 | - | 0,275 | 0,346 | 0,001 | - | 0,348 |
| 4 | п.Ленинский | 1,157 | - | - | 1,157 | 1,157 | 0,000 | - | 1,157 | 1,173 | 0,000 | - | 1,174 |
| 5 | п.Лесной | 0,254 | - | - | 0,254 | 0,254 | 0,000 | - | 0,254 | 0,270 | 0,000 | - | 0,271 |
| 6 | с.Тюмень | 0,894 | - | - | 0,894 | 0,903 | 0,009 | - | 0,903 | 0,938 | 0,010 | - | 0,939 |
| Здания общественные |
| 1 | с. Беловское | 0,830 | 0,664 | - | 1,495 | 0,830 | 0,664 | - | 1,495 | 0,902 | 0,665 | - | 1,568 |
| 2 | с. Боровлянка | 0,077 | 0,062 | - | 0,139 | 0,077 | 0,062 | - | 0,139 | 0,077 | 0,062 | - | 0,139 |
| 3 | р. Загайново | 0,026 | 0,021 | - | 0,046 | 0,03 | 0,021 | - | 0,051 | 0,030 | 0,021 | - | 0,051 |
| 4 | п.Ленинский | 0,509 | 0,407 | - | 0,916 | 0,509 | 0,407 | - | 0,916 | 0,514 | 0,407 | - | 0,921 |
| 5 | п.Лесной | 0,032 | 0,026 | - | 0,058 | 0,032 | 0,026 | - | 0,058 | 0,039 | 0,026 | - | 0,065 |
| 6 | с.Тюмень | 0,131 | 0,104 | - | 0,235 | 0,131 | 0,104 | - | 0,235 | 0,137 | 0,104 | - | 0,241 |
| Здания производственные |
| 1 | с. Беловское | 2,03 | 1,02 | - | 3,051 | 2,03 | 1,02 | - | 3,051 | 2,03 | 1,02 | - | 3,051 |
| 2 | с. Боровлянка | 0,24 | 0,12 | - | 0,364 | 0,24 | 0,12 | - | 0,364 | 0,24 | 0,12 | - | 0,364 |
| 3 | р. Загайново | 0,00 | 0,00 | - | 0,000 | 0,00 | 0,00 | - | 0,000 | 0,00 | 0,00 | - | 0,000 |
| 4 | п.Ленинский | 0,00 | 0,00 | - | 0,000 | 0,00 | 0,00 | - | 0,000 | 0,00 | 0,00 | - | 0,000 |
| 5 | п.Лесной | 0,11 | 0,06 | - | 0,172 | 0,11 | 0,06 | - | 0,172 | 0,11 | 0,06 | - | 0,172 |
| 6 | с.Тюмень | 0,45 | 0,22 | - | 0,670 | 0,45 | 0,22 | - | 0,670 | 0,45 | 0,22 | - | 0,670 |
| Складские здания |
| 1 | с.Беловское | 1,416 | 0,071 | - | 1,487 | 1,416 | 0,071 | - | 1,487 | 1,416 | 0,071 | - | 1,487 |
| Спортивные сооружения |
| 1 | с.Беловское | 0,153 | 0,077 | - | 0,23 | 0,153 | 0,077 | - | 0,23 | 0,153 | 0,077 | - | 0,23 |
|  | ИТОГО Жилые дома | 6,732 | 0,000 | - | 6,732 | 6,81 | 0,01 | - | 6,812 | 7,095 | 0,015 | - | 7,104 |
|  | ИТОГО Здания общественные | 1,606 | 1,285 | - | 2,890 | 1,609 | 1,284 | - | 2,894 | 1,699 | 1,285 | - | 2,985 |
|  | ИТОГО Здания производственные | 2,84 | 1,42 | - | 4,26 | 2,84 | 1,42 | - | 4,26 | 2,84 | 1,42 | - | 4,26 |
|  | ИТОГО Складские здания | 1,416 | 0,071 | - | 1,487 | 1,416 | 0,071 | - | 1,487 | 1,416 | 0,071 | - | 1,487 |
|  | ИТОГО Спортивные сооружения | 0,153 | 0,077 | - | 0,000 | 0,153 | 0,077 | - | 0,000 | 0,153 | 0,077 | - | 0,000 |
|  | ИТОГО | 12,745 | 2,851 | - | 15,366 | 12,828 | 2,862 | - | 15,453 | 13,203 | 2,868 | - | 15,836 |

2.9.2 Газоснабжение

Существующее положение.

Из всех сел сельсовета в полном объеме газифицирован природным газом только п.Беловский. Источником газоснабжения является межпоселковый газопровод высокого давления I кат.  (до 1,2 МПа изб. давл.) до п. Беловский.

На расчетный срок предусматривается газоснабжение всех населенных пунктов сельсовета природным газом.

Проектные предложения

Полное газоснабжение всех населенных пунктов сельсовета природным газом. Источник газоснабжения – существующий межпоселковый газопровод высокого давления I кат. до  п.Беловский и межпоселковый газопровод высокого давления II кат. (до 0,6 МПа изб. давл.) до с.Тюмень.

В объеме проектируемой системы газоснабжения предусмотрены:

- Межпоселковый газопровод высокого давления I кат. (до 1,2 МПа изб. давл.)  до ГГРП головного газорегуляторного пункта (ГГРП) Беловский, ГГРП Боровлянский, ГГРП с Загайново, ГГРП Лесной, ГРП-7(р-д Загайново);

- ГГРП Боровлянский, ГГРП Лесной понижающий давление природного газа с высокого давления I кат. до высокого давления
II кат.

- ГГРП Беловский, ГГРП с. Загайново понижающие давление природного газа с высокого давления I кат. до среднего давления
(до 0,3 МПа изб. давл.).

- Межпоселковые газопроводы высокого давления II кат. от ГГРП Лесной СС до п. Лесной, от ГГРП Троицкое до с. Тюмень, от ГГРП Южаково до п. Ленинский;

- Внутрипоселковые газопроводы высокого давления II кат до ГРП  п. Лесной, до ГРП с. Тюмень, до ГРП п. Ленинский;

- Внутрипоселковые газопроводы среднего давления до ГРП и котельных  п. Беловский, до ГРП с. Загайново;

- ГРП, редуцирующие давление природного газа до низкого;

- Газораспределительные сети низкого давления от ГРП до потребителей (включая котельные за исключением Котельной ДК п. Беловский и котельной больницы и школы п. Беловский).

- Централизованные источники теплоснабжения (котельные) на газовом топливе.

Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы высокого давления I, II кат., газопроводы среднего давления, ГГРП, ГРП, котельные), производительность ГРП и потребление газа котельными ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. схему инженерной инфраструктуры). Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями низкого давления от соседних ГРПШ.

Для жилой малоэтажной застройки предусмотрена поквартирная газификация природным газом. Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Для отопления и горячего водоснабжения школ,  детских садов, ДК предлагается реконструкция или новое строительство (в случае отсутствия ранее) централизованных источников теплоснабжения (котельных) для работы на природном газе или замена существующих котельных модульными газовыми котельными.

Существующее положение

Существующие сети природного газа в п.Беловский способны  обеспечить максимальный часовой расход газа 1938,74 м3/ч, и покрыть реальную потребность в природном газе, которая составляет 1378,00  м3/ч.

Дифференцированная по назначению потребность в природном газе (существующее положение) по п. Беловский приведена в таблице №11.

Таблица №11

| № п/п | Назначение | максимальный часовой расход, м3/ч | годовой расход тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Беловский |
| 1 | Отопление | 863 | 2260 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 417 | 789 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 98 | 36 |
|  | Всего: | 1378 | 3085 |

Расчетный срок

При планируемой газификации существующей и планируемой застройки  (на расчетный срок) расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) по СС, составит 7557 тыс.куб.м./год, максимальный часовой расход газа составит по СС 3056 м3/ч,

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

Дифференцированный по назначению расход газа по населенным пунктам приведен в таблице №12.

Таблица №12

| № п/п | Назначение | максимальный часовой расход, м3/ч | годовой расход тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Беловский |
| 1 | Отопление | 1187 | 3209 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 500 | 1023 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 116 | 328 |
|  | Всего: | 1803 | 4560 |
| р-д Загайново |
| 1 | Отопление | 46 | 118 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 21 | 38 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 6 | 13 |
|  | Всего: | 73 | 169 |
| с. Загайново |
| 1 | Отопление | 318 | 845 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 143 | 280 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 34 | 80 |
|  | Всего: | 495 | 1205 |
| с. Тюмень |
| 1 | Отопление | 181 | 473 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 82 | 155 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 20 | 49 |
|  | Всего: | 283 | 677 |
| п. Боровлянский |
| 1 | Отопление | 114 | 295 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 51 | 96 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 13 | 31 |
|  | Всего: | 178 | 422 |
| п. Ленинский |
| 1 | Отопление | 73 | 187 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 34 | 63 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 9 | 21 |
|  | Всего: | 116 | 271 |
| п. Лесной |
| 1 | Отопление | 68 | 175 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 32 | 59 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 8 | 19 |
|  | Всего: | 108 | 253 |
|  | Итого: | 3056 | 7557 |

Расчетом не предусмотрен расход природного газа на производственные нужды.

Охранные зоны газопроводов всех давлений предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону), и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения.

Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от всех ГГРП – 10 м, до ГРП с входным давлением выше среднего – 10 м, до ГРП с входным давлением равным среднему – не нормируется, от газопроводов высокого давления I кат. – 10 м, от газопроводов высокого давления II кат. – 7 м, от газопроводов среднего давления – 4 м, от газопроводов низкого давления – 2 м. Нормативные расстояния от линий электропередач до всех ГРП приняты не менее 1,5 высоты опоры.

2.9.3 Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение

Услуги по обеспечению населения сельсовета водой оказывает МУП «Беловские водопроводные сети».

В настоящее время водоснабжение населения осуществляется из существующего кольцевого водопровода с существующими скважинами и водонапорными башнями. Общий суммарный дебит существующих скважин по эксплуатационным данным составляет 72м3/сут.

Водозаборные сооружения включают в себя:

-артезианская скважина  №Б-29/83   -дебит 40 м3/сут

-артезианская скважина  №Би-267  -дебит  16м3/сут

-артезианская скважина  №Би-266  -дебит  16м3/сут

Водопроводная сеть трассируется в основном по кольцевой системе.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в п.Беловский–167.25м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–10л/сек

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в п.Боровлянский–14.075м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–5л/сек

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Загайново–50.355м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–5л/сек

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в п.Ленинский–5.78м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–5л/сек

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в п.Лесной–5.9м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–5л/сек

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Тюмень–18.2м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–5л/сек

Проектные предложения по водоснабжению

Генеральным планом Беловского сельсовета  предусматривается на 1-очередь и перспективу  строительство усадебной застройки. На перспективу  предусматривается оборудование всех существующих и новых домов усадебного типа  внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревателей для приготовления горячей воды.

Ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода. Для этого необходима реализация разработанного проекта реконструкции водопровода по п.Беловский, включающего в себя:

- Реконструкция 5км сетей;

- Строительство  3км сетей;

- Строительство 2 скважин.

В остальных населенных пунктах сельсовета необходимы следующие мероприятия:

- строительство сетей в п.Лесной – 1,7км;

- строительство сетей в с.Загайново – 4км;

- реконструкция сетей в п.Ленинский (5,6 км);

- реконструкция сетей в п.Боровлянский (1,6 км);

- реконструкция сетей в с.Тюмень (5,3 км).

Расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение на 1 очередь строительства составляет- 147.25м3/сут, на расчетный срок -147.0м3/сут (таблица №  1 Приложения 1).

Расходы воды на нужды населения подсчитаны в соответствии с принятыми нормами водопотребления,  численностью населения и в соответствии со СНиП 2.04.02-84 , таблица №1.

Существующие водозаборные скважины имеют потенциальную возможную производительность 216м3/час, что вполне хватает на первую очередь строительства и перспективу.  Вода из скважин соответствует качеству питьевой воды.

Пожаротушение

Пожаротушение в случае необходимости может осуществляться непосредственно из водонапорной башни с пользованием запаса воды в водонапорных башнях.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10м.

Неприкосновенный запас воды на тушение пожара определен по таблице 5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85*и составляет:

- наружное пожаротушение -1-ая очередь и расчетный срок-1 пожар - 10л/сек. Предлагается противопожарные запасы воды для п.Беловский  хранить  в водонапорных башнях. В случае пожаротушения вода из существующих водонапорных башен забирается пожарными машинами, которые имеются в п.Беловский.

Зоны санитарной охраны

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной  охраны в составе трех поясов:

В первом поясе санитарной охраны подземного источника и включается территория в радиусе не менее 50м вокруг каждой артезианской скважины. А так же территория, где размещаются резервуары и насосные станции.

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается  пребывание и на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериологических и химических загрязнений.

Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим. Неканализованные уборные устраиваются только с водонепроницаемыми выгребами и т. д.

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения сел на основе специальных расчетов.

Водоотведение

Мероприятия по водоотведению:

Генеральным планом на перспективу  предусматривается оборудование  существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и  с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на очистные сооружения далее на проектируемые поля фильтрации.

На  1-ую очередь и на расчетный срок  предлагается новое строительство полей фильтрации  бытовых сточных вод.

Производительность очистных сооружений (полей фильтрации) в п.Беловский  на 1-очередь должна составлять 34.0м3/сут. на расчетный срок должна составлять 40м3/сут .

2.9.4 Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов Беловского сельсовета осуществляется от Троицкой энергосистемы.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом,  согласно «Нормативам для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго Росси от «29» июня 1999г. № 213 и приложением 15 к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от 14.10.2009 г №431. Указанные Нормативы учитывают изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется на напряжение 0,4кВ. Годовой расход электроэнергии по сельсовету в 2012г. и на расчетный срок  генерального плана приведены в таблицах №13, №14.

Таблица № 13

| №п/п | Показатели | Единицы измерения | Существующее положение (чел) / % | По проекту на 2018г. (чел) /%. | По проекту на 2033г. (чел) /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 2714 / 100 | 2465 / 95 | 2100 /81 |
| 2. | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды | тыс. кВт. час | 2515 | 2342 | 1995 |
| 3. | Максимальная электрическая нагрузка | кВт | 5004 | 5004 | 5004 |

Таблица № 14

| Тип дома |  | Количество домов / квартир | Расчетная энергия кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол--во квар-тир | Удель-ное | 2012 | 2018 | 2033 | 2012 | 2018 | 2033 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе | 1 | 6 | 834/834 | 834/834 | 834/834 | 5004 | 5004 | 5004 |
|  |  |  | ИТОГО | 5004 | 5004 | 5004 |
|  |  |  | ИТОГО с общественной зоной | 5536,1 | 5536,1 | 5536,1 |

При полной газификации района должно произойти падение годового потребления электроэнергии жилищно-коммунального. Ожидаемый прирост электрической нагрузки к расчетному сроку будет покрываться по мере роста нагрузок. Поэтапное развитие системы электроснабжения МО Беловский сельсовет при реализации архитектурно-планировочных проектных предложений предусматривает:

- Использование резерва мощности существующих ТП.

- Строительство новых распределительных сетей напряжением 10кВ и новых ТП.

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Расчет электрических нагрузок общественно деловой зоны на срок  генерального плана приведен в таблице №15.

Электрические нагрузки общественно деловой зоны          Таблица № 15

| № п./ Наименование | Общая вместимость расчетная | Удельная нагрузка | Расчет, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Совре-менное состояние | Первая очередь (2018г) | Расчетный срок (2033) |  | Совре-менное состоя-ние | Первая очередь (2018г) | Расчетный срок (2033) |
| Школа (п. Беловский) | 150 | 150 | 150 | 0,25 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| Ленинская основная школа | 25 | 25 | 25 | 0,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| Беловская ос-новная школа N2 | 140 | 140 | 140 | 0,25 | 35 | 35 | 35 |
| Загайновская СОШ | 120 | 120 | 120 | 0,25 | 30 | 30 | 30 |
| Беловский д/с «Светлячок» | 110 | 110 | 110 | 0,46 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| Тюменский д/с «Ягодка» | 15 | 15 | 15 | 0,46 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Загайновский д/c «Ласточка» | 15 | 15 | 15 | 0,46 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Беловская участковая больница | 40 | 40 | 40 | 0,36 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Боровлянский ФАП | 15 | 15 | 15 | 0,36 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Спортзал | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Стадион | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Беловский дом культуры | 180 | 180 | 180 | 0,46 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| ДК с.Загайново | 80 | 80 | 80 | 0,46 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| Тюменский Дом досуга | 60 | 60 | 60 | 0,46 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Дом досуга п.Лесной | 40 | 40 | 40 | 0,46 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Загайновская библиотека | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Магазины смешанные | 719,6 | 719,6 | 719,6 | 0,23 | 165,5 | 165,5 | 165,5 |
|  |  |  |  | Итого: | 532,5 | 532,5 | 532,5 |

Электрические нагрузки производства                                   Таблица № 16

| № п./ Наименование | Общая вместимость расчетная | Расчет, кВт |
| --- | --- | --- |
|  | Совре-менное состояние | Первая очередь (2018г) | Расчетный срок (2033) | Современное состояние | Первая очередь (2018г) | Расчетный срок (2033) |
| Ферма КРС | 105 (голов) | 155 (голов) | 200 (голов) | 46,2 | 68,2 | 88 |
| Свиноферма | 360 (голов) | 400 (голов) | 450 (голов) | 78 | 87 | 98 |
| Котельная | 4 | 4 | 4 | 32 | 32 | 32 |
| Водонапорные башни | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | 24 |
|  |  |  | Итого: | 267,8 | 267,8 | 267,8 |
| ООО «Альфа»с. Загайново | Заготовка и переработка древесины | - | - | - | - | - |
| ООО «Возрождение» п. Лесной | Заготовка и переработка древесины | Поломатериала 926 куб.м распилено леса 1229 куб.м | 34850 | 12306 | 12306 | 12306 |
| ИП «Поварова Т.М.» п.Беловский | Изготовление хлеба и хлебобулочных изделий | 2,5 тонны | 580 | 4200 | 4200 | 4200 |
| ИП «Жигулин Ю.С.» п. Беловский ул. Сибирская, 13 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий | 20 изделий | 514 | 2500 | 2500 | 2500 |
|  |  |  | Итого: | 19006 | 267,8 | 267,8 |

2.9.5 Связь

Услуги связи на территории сельсовета оказывают две организации: ФЛ Троицкий почтамт УФПС Алтайского края, ФЛ ОАО «Сибирьтелеком».

В сельсовете действует 1 телефонная станция, число телефонных аппаратов телефонной сети, установленных у населения составляло в 2012 году 222. За 2008-2010 года было установлено в 8 телефонов у населения. Обеспеченность населения телефонными аппаратами на 100 человек составляет 8,0  ед.

На предприятиях связи в районе работает 1 человек, среднемесячная заработная плата одного работника составляет  6000,00  рубля.

В отчетном периоде в сельсовете получили развитие современные виды связи: сотовая связь, интернет.

Достаточно развитая инфраструктура связи, обеспеченность населения телефонными аппаратами.

Мероприятия по развитию связи:

1. Развитие сети телефонной связи, замена аналоговых телефонных станций на цифровые.

2. Телефонизация квартир ветеранов войны.

2.10 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура МО Беловский сельсовет представлена сетью автомобильных дорог и Западно-Сибирской железной дорогой.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети, формирующей пространственный каркас населенных пунктов, развитие улично-дорожной сети в проектируемой жилой застройке и в зоне резервного фонда.

Реализация генерального плана предусматривает:

- формирование зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- устройство пешеходных переходов;

- строительство автомобильных дорог в новой жилой застройке;

- реконструкция автомобильных дорог;

- установка остановочных павильонов;

- строительство вертолетной площадки у п.Ленинский.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направлений перспективного развития населенного пункта, введена  дифференциация улиц по категориям в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». На территории муниципального образования принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- главная улица;

- основные и второстепенные улицы в жилой застройке;

- внутриквартальные проезды.

Проектируемые профили улиц отражены на схемах транспортной инфраструктуры.

2.11 Мероприятия по вопросам гражданской обороны и ЧС

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить заблаговременно по снижению риска возникновения химических, биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и реальной угрозе терактов заключается в следующем:

- решить вопросы организации и поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих муниципальных образований по использованию сил и средств других объектов. Утвердить порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно освежать средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности.

Согласно данных Администрации Троицкого района, в населенных пунктах МО Беловский сельсовет нет действующих противорадиационных укрытий (ПРУ). В случае наступления чрезвычайной ситуации население будет размешаться в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах).

Подготовка к работе системы гражданской обороны МО осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 года №28-Ф3 «О гражданской обороне», других подзаконных нормативных документов и предназначена для выполнения следующих основных задач:

1. Обучение способам защиты от опасностей, возможных при ведении военных действий и мирное время.

2. Оповещение и эвакуация. Оборудование штаба ГО в центре МО. Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» для своевременного оповещения населения необходимо размещение сирен оповещения (радиус оповещения сирены 1500 м), оборудование оперативно-технических пунктов.

3. Эвакуация и предоставление убежищ.

4. Устройство объектов первой медицинской помощи (в участковой больнице п.Беловский).

5. В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 года №68-Ф3 «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера» на территории МО необходимо поддерживать готовность специальных нештатных сил и средств на базе существующего звена в пожарной части 68 ПЧ ГПС (п. Беловский).

2.11.1 Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

На территории МО Беловский сельсовет находится пожарная часть ПЧ-68 ГПС (п. Беловский). Пожарная часть оснащена 1 пожарным автомобилем. Оснащение пожарными машинами отвечает нормативным требованиям (нормативное значение 1 машина на 7000 чел). Личный состав пожарной части – 2 человека. На базе ООО «Загайновский участок «Альфа» (с. Загайново) и ООО «Ярковский участок ЛХУ «Леспромэкспорт» (п. Лесной) организованы подразделения ведомственной пожарной охраны (ВПО). Личный состав ВПО в с. Загайново составляет 5 человек, за ВПО закреплен 1 автомобиль. В состав ВПО п. Лесной входят 4 человека, закреплен 1 автомобиль.

Согласно статье 76 123 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. При возникновении крупных пожаров в населенных пунктах МО Беловский сельсовет предусмотрено привлечение пожарной бригады из с. Троицкое (31 ПЧ ФПС, личный состав - 22 человека, техническое оснащение - 3 пожарных автомобиля).

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

  - Мероприятия по охране окружающей природной среды

    - Мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

С целью создания благоприятной среды проживания населения, сведения к минимуму негативного техногенного воздействия селитебной застройки на окружающую среду проектом предлагаются следующие мероприятия: организационно - планировочные, технические и технологические.

Проектные мероприятия вызваны необходимостью соблюдения норм и требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», закона РФ «Об охране атмосферного воздуха» и других нормативных документов.

Организационно-планировочные

- организация и благоустройство санитарно-защитных зон вокруг предприятий в частности крестьянско-фермерских хозяйств;

- разработка проектов нормативов ПДВ для всех предприятий, действующих на территории поселения;

- организация на промышленных предприятиях лабораторного контроля соблюдения нормативов ПДВ и эффективностью проводимых мероприятий согласно требованиям закона «Об охране атмосферного воздуха». При отсутствии на предприятиях лабораторий, по контролю выбросов вредных веществ в атмосферу, контроль должен осуществляться с привлечением специализированных служб, имеющих лицензию на выполнение данного вида работ;

- посадка защитных зеленых насаждений на территориях санитарно-защитных зон предприятий в случае необходимости.

Технологические и технические мероприятия

Главной задачей технологических и технических мероприятий является оздоровление экологической обстановки Беловского сельсовета. С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для действующих и вновь строящихся предприятий рекомендуется:

- более полный учет поля ветров и размещение производственных и бытовых объектов согласно розе ветров;

- применение высокоэффективных пыле- и газоулавливающих устройств;

- организация хранения угля, золошлаковых и других сыпучих отходов на площадках с твердым покрытием с устройством ограждения и с применением средств пылеподавления;

- перевод котельных, работающих на твердом топливе на более экологически чистое – газовое.

2.12.2. Мероприятия по улучшению инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории

Проектом предусматривается проведение ремонтных работ существующей системы водоснабжения.

На источниках водоснабжения с повышенным содержанием марганца в воде необходимо выявить и исключить источники негативного воздействия на водоносный горизонт в зонах санитарной охраны. В случае отсутствия таковых необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия по очистке воды водоносного горизонта до питьевого качества.

Для утилизации бытовых сточных вод проектом предусматривается на 1-ую очередь и на расчетный срок строительство полей фильтрации в п. Беловский и с. Загайново.

Поля фильтрации предназначаются для очистки сточных вод (без выращивания сельскохозяйственных культур) и представляют собой спланированные карты с незначительным уклоном, разделенные земляными оградительными валиками.

Поля фильтрации могут устраиваться на песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах в районах со среднегодовой температурой воздуха не ниже 0 °С. Площадь полей фильтрации следует определять в зависимости от характера грунтов, уровня грунтовых вод и среднегодовой температуры воздуха по нормам нагрузок.

Нормативным размер санитарно-защитной зоны опеределяется согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В местах размещения полей фильтрации необходимо проведение регулярного контроля негативного воздействия на почву и подземные водные горизонты. Для своевременной оценки влияния полей фильтрации на почву и подземные воды необходимо разработать программу мониторинга полей фильтрации.

2.12.3. Мероприятия по улучшению состояния водных объектов

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов поверхностных водных объектов установить контроль состояния прибрежных защитных и водоохранных полосах, в пределах которых установлен специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления хозяйственной деятельности. Также рекомендуется обратить внимание на выбор летних площадок содержания скота, с учетом исключения попадание в водные объекты животноводческих стоков.

Поверхностные сточные воды от станций техобслуживания, АЗС, гаражей, промплощадок, перед сбросом в пониженные места рельефа необходимо предварительно очищать.

С целью соблюдения санитарного режима прибрежной защитной полосы в с.Тюмень необходима консервация существующего кладбища и строительство нового с соблюдением санитарных разрывов от жилых территорий и водных объектов.

    - Мероприятия по охране почв

Строительство новой жилой застройки, организация новых рекреационных зон, устройство территорий коммунально-складских объектов, прокладывание коммуникаций будет связано с нарушением ландшафта, изменением состояния и свойств грунтов, загрязнением почвы и подземных вод поверхностными стоками и отходами.

Важное значение для сохранения почвенного покрова имеет рекультивация (восстановление) нарушенных земель. Прокладка новых трасс инженерных коммуникаций сопровождается нарушением естественного почвенного покрова, что приводит к развитию водной и ветровой эрозии.

Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.

Основными видами нарушений при прокладке инженерных коммуникаций являются рытье траншей, поверхностные нарушения, возникающие в процессе строительных работ и при движении транспорта.

Комплекс работ по рекультивации земель выполняется в два этапа: технический и биологический.

Технический этап включает подготовку земель для последующего целевого использования. К нему относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортировка и нанесение плодородного слоя почвы.

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических и биологических свойств почвы.

Нарушенные в результате строительства земли, занятые лугом и древесно-кустарниковой растительностью, необходимо перепахать на глубину 15 см и засеять многолетними травами, хорошо растущими в регионе.

Перед началом строительства площадочных сооружений необходимо выполнить срезку плодородного слоя почвы, h = 0,3 м с перемещением её во временный отвал. При строительстве часть плодородной почвы используется для озеленения (посев газонов), а часть для укрепления откосов.

При строительстве подъездных автомобильных дорог плодородный грунт снимается на всю ширину земляного полотна. При завершении строительства часть плодородной земли используется для подсыпки при укреплении откосов насыпи земляного полотна и обочин засевом трав.

Грунт, загрязненный нефтепродуктами на территориях АЗС и нефтебазы необходимо снимать и утилизировать, либо обезвреживать. Площадки необходимо засыпать свежим грунтом. С целью предотвращения повторного загрязнения почвы территорий АЗС и нефтебазы следует выявлять и устранять источники загрязнения. Места возможного пролива нефтепродуктов на почву необходимо оборудовать непроницаемым покрытием с устройством сбора дождевых и талых вод и направлением стоков на локальную очистку.

Заметное место в оздоровлении окружающей среды имеют мероприятия по санитарной очистке территории: обязательное оборудование организованных полигонов складирования бытового мусора около каждого населенного пункта. Особое внимание следует обратить на вынос скотомогильников за пределы сел с соблюдением санитарно-защитных зон. Существующие скотомогильники и несанкционированные свалки ТБО подлежат тщательной санитарно-гигиенической рекультивации.

Рекультивация несанкционированных свалок, которые устраивались и эксплуатировались без выполнения каких-либо требований органов санэпиднадзора и охраны природы требует выполнения большого объема подготовительных работ, а именно:

- проведения комплекса экологических исследований (гидрогеологических, геологических, почвенных, исследования атмосферы, проверки отходов на радиоактивность и т.п.);

- решения вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использованию биогаза, устройству экранов и т.д.

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.

При проведении биологического этапа рекультивации должны быть учтены требования к рекультивации земель по направлениям их использования.

Заключительным этапом рекультивации мест размещения отходов является проведение работ подтверждающих благоприятную экологическую обстановку на месте рекультивированной территории, определение степени остаточного негативного воздействия территории на окружающую среду и человека.

2.12.5 Мероприятия по улучшению организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов

С целью улучшения экологической обстановки в сельсовете в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» предлагается следующие мероприятия:

- организовать централизованный сбор и утилизацию жидких и твердых бытовых отходов;

- транспортировку твердых и жидких бытовых отходов осуществлять в соответствии с установленными правилами;

- организовать поля фильтрации в соответствии с установленными правилами.

Поля фильтрации предназначаются для очистки сточных вод (без выращивания сельскохозяйственных культур) и представляют собой спланированные карты с незначительным уклоном, разделенные земляными оградительными валиками. Сточная жидкость, профильтровавшаяся через слой почвы, отводится осушительной сетью в водоем, балку или овраг. Водоподводящие линии, распределители и картавые оросители следует проектировать открытыми (в виде лотков и земляных канав) или закрытыми (с применением неметаллических труб).

Поля фильтрации могут устраиваться на песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах в районах со среднегодовой температурой воздуха не ниже 0°С.

Поля фильтрации являются сооружениями очистки сточных вод с нормативной санитарно-защитной зоной от 200 м до 1000 м в зависимости от объема сливаемых сточных вод. Сточная вода на поля фильтрации должна поступать после предварительной грубой очистки от примесей.

- провести ликвидацию существующих свалок ТБО и скотомогильников с последующей рекультивацией территории в соответствии с установленными правилами рекультивации нарушенных территорий;

Рекультивация территорий свалок выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории свалки к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения свалки, решение вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использованию биогаза, устройству экранов и т.д. Создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

- оборудовать скотомогильники (с захоронением в ямах) в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Сооружение для обезвреживания трупов животных (кроме погибших от сибирской язвы) строятся по типовым проектам с разрешения ветеринарной инспекции. Биотермические ямы устраивают на сухом возвышенном месте с низким уровнем грунтовых вод (не менее 2,5 м от поверхности почвы при наиболее высоком их стоянии) на расстоянии не менее 1 км от населённых пунктов, водоёмов, колодцев и скотопрогонов. Стены выкладывают водонепроницаемым материалом (кирпичом или просмолёнными брёвнами), дно — бетоном или глиной. Стены биотермической ямы выводят выше уровня земли на 20 см, при этом саму яму плотно закрывают двумя крышками с замками и сооружают вытяжной канал с навесом для защиты от осадков. Через 20 суток после загрузки трупами температура в камере поднимается до 65° С. Процесс разложения трупов заканчивается за 35—40 суток с образованием однородного, не имеющего запаха компоста. Биотермические ямы обеспечивают быструю гибель многих микробов.

Рекомендуемые места размещения скотомогильников (с захоронением в ямах) обозначены на карте;

- оборудовать полигон ТБО в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

По гидрогеологическим условиям для устройства полигона ТБО лучшими являются участки с глинами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, расположенными на глубине не менее 2 м. Исключается использование под полигон болот глубиной более 1 м и участков с выходами грунтовых вод в виде ключей, затопляемых паводковыми водами территорий, районов геологических разломов.

Под полигоны отводятся отработанные карьеры, свободные от ценных пород деревьев, участки в лесных массивах, овраги и другие территории.

Площадь участка, отводимого под полигон, выбирается, как правило, из условия срока его эксплуатации не менее 15 - 20 лет.

На выбранном под полигон участке выполняются топографическая съемка, изыскательские работы и санитарные исследования.

В санитарно-защитной зоне полигона запрещается размещение жилой застройки, скважин и колодцев для питьевых целей. При отсутствии в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений или земляных насыпей по периметру полигона устраиваются кавальеры грунта, необходимого для изоляции при его закрытии. Режим санитарно-защитной зоны определяется действующими нормами и правилами.

Для полигона ТБО разрабатывается специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.

Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.

Для улучшения системы сбора и размещения твердых бытовых отходов рекомендуется осуществлять раздельный сбор отходов по видам: металл, стекло, пластик, бумага, мусор и т.д. с последующим вывозом и передачей в пункты приема и переработки данных видов отходов.

2.13 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.

На территории МО Беловский сельсовет выявлено 2 памятника археологии (поселение и городище у с. Загайново). В пределах МО находятся 6 памятников истории краевого значения. Перечень памятников приведен в Таблице №17. Памятники истории требуют капитального ремонта.

| Памятники истории и культуры на территории Беловский С/С Таблица №17 |
| --- |
| Памятники археологии |
|  | Наименование | Датировка | Автор открытия | Год открытия | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет | Примечания |
| 1 | Городище Лесное | эпоха железа | Абдулганеев М.Т. | 1985 | Троицкий район, река Бол. Речка, 0,5 км от п. Лесной | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 |  |
| 2 | Городище Загайново 2 (Моховушка) | датировка не ясна | Митропольский Б.С. | 1935 | Троицкий район, 5 км к юго-востоку от с.Загайново | вновь выявлен | Местоположение памятника точно не определено, и указано на какрте в соответсвии с архивными источниками в виде знака. |
| Памятники истории |
|  | Наименование | Датировка | Автор | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет | Примечания |
| 1 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | 1982 г. | неизвестен | Троицкий район, Беловский совхоз, центр | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов № 94 от 02.04.01 г. |  |
| 2 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | 1964 г. | А. Щекемян | Троицкий район, пос.Лесной | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов № 94 от 02.04.01 г. |  |
| 3 | Братская могила погибших партизан. | 1920 г. | неизвестен | В ограде Загайновского сельского клуба, Троицкого района | решение Алтайского краевого совета депутатов трудящихся № 962 от 20.12.49 г. |  |
| 4 | Мемориал землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | 1996 г. | неизвестен | Троицкий район, с. Загайново | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов № 94 от 02.04.01 г. |  |
| 5 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | 1986 г. | неизвестен | Троицкий район, с. Тюмень | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов № 94 от 02.04.01 г. |  |
| 6 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | 1986 г. | неизвестен | Троицкий район, Боровлянская ферма | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов № 94 от 02.04.01 г. |  |

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия включают в себя:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

2.14 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

- Подготовка и утверждение перечня мероприятий по реализации генерального плана поселения;

- Подготовка и утверждение проекта правил землепользования и застройки поселения;

- Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

- Подготовка и утверждение проекта границ населенных пунктов поселения;

- Подготовка и утверждение проекта планировки и межевания территории населенных пунктов.

- Документальное оформление (узаконение) объектов спецназначения.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО БЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства (2013-2018 гг.) | Расчетный срок (2013-2033 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Население |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 2647 | 2687 | 2811 |
| 1.2 | Прирост (убыль) населения | человек | - | +40 | +164 |
| 1.3 | Возрастная структура |  |
|  | -население младше трудоспособного возраста | чел / %от общ.численности | 372 / 14 | 387 / 14 | 418 / 15 |
|  | -население трудоспособного возраста (мужчины 16-59, женщины 16-54) | чел / %от общ.численности | 1327 / 50 | 1338 / 50 | 1406 / 50 |
|  | -население старше трудоспособного возраста | чел / %от общ.численности | 948 / 36 | 962 / 36 | 987 / 35 |
| II | Территория |
|  | Наименование | 2013 | 2033 |
|  |  | га | % | га | % |
|  | Земли в границах сельсовета | 28989 | 100 | 28989 | 100 |
|  | Из них: |  |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | 17060 | 58,8 | 17050,21 | 58,7 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 263 | 0,9 | 278,73 | 1 |
|  | Земли лесного фонда | 8923 | 30,8 | 8923 | 30,8 |
|  | Земли запаса | 1674 | 5,8 | 1668,06 | 5,8 |
|  | Земли особо охраняемых природных территорий | - | - | - | - |
|  | Земли населённых пунктов | 1069 | 3,7/100 | 1069 | 3,7/100 |
|  | из них: |  |
|  | жилые зоны | 594 | 55,5 | 661 | 61,8 |
|  | общественно-деловые зоны | 20 | 1,9 | 23 | 2,3 |
|  | зоны рекреационного назначения | 15 | 1,4 | 71 | 6,6 |
|  | производственные зоны | 106 | 9,9 | 107,4 | 10 |
|  | зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 6 | 0,6 | 6,2 | 0,6 |
|  | зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | 59 | 5,5 | 47 | 4,4 |
|  | территории общего пользования | 269 | 25,2 | 153,4 | 14,3 |
| III | Жилищный фонд |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства (2013-2018 гг.) | Расчетный срок (2013-2033 гг.) |
| 3.1 | Численность населения | чел. | 2647 | 2687 | 2811 |
| 3.2 | Жилищный фонд - всего: | тыс. м2 общей площади/% к общему объему жил. фонда | 47,19 / 100 | 47,85 / 100 | 56,34 / 100 |
|  | из общего жилищного фонда: |  |  |
|  | - малоэтажная многоквартирная застройка |  | 1,72 / 3,4 | 1,72 / 3,3 | 1,72 / 1,8 |
|  | - усадебная застройка |  | 45,47 / 96,6 | 46,13 / 96,7 | 54,62 / 98,2 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда | ед. | - | - | 44 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади/% к сущ. объему жил.фонда | 47,19 / 100 | 47,85 / 100 | 45,08 / 95,6 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 0,66 | 5,82 |
| 3.6 | Среднегодовой объем жилищного строительства | м2 общей площади | - | 132 | 291 |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 17,8 | 17,8 | 20 |
|  | Обеспеченность населения: |  |
|  | - водопроводом | % потребителей | 80 | 100 | 100 |
|  | - водоотведением (местным) | % потребителей | 50 | 80 | 100 |
|  | -централизованным отоплением | % потребителей | 20 | 20 | 50 |
|  | -газоснабжением | % потребителей | 10 | 70 | 100 |
| IV | Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект / мест | 3/ 140 | 3 / 140 | 3 / 158 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | объект / мест | 4 /635 | 3 /495 | 3 /495 |
| 4.3 | Больница | объект / мест | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 |
| 4.4 | Магазины | м2 торг. площади | 553,3 | 553,3 | 1228,2 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания | объект / посад. мест | 1 / 15 | 1 / 15 | 2 / 55 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания | объект / раб. мест | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 20 |
| V | Охрана окружающей среды |
|  | Полигоны ТБО | единиц | - | 2 | 2 |
|  | Участки компостирования ТБО | единиц | - | 2 | 2 |
|  | Скотомогильник (с захоронением в ямах) | единиц | 4 | 3 | 3 |
|  | Поле фильтрации | единиц | - | 2 | 2 |

### Приложение 1

Расчёт потребности в основных объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения МО Беловский сельсовет на 2033 г.

Расчёт нормативного количества мест в лечебно-профилактических учреждениях:

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: необходимая вместимость лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование.

Расчёт нормативного количества мест в детских дошкольных учреждениях:

п. Беловский

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 112 чел.

85% от 112 дошкольников = 95 мест

с. Загайново

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 33 чел.

85% от 33 дошкольников = 28 мест

с. Тюмень

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 21 чел.

85% от 21 дошкольника = 18 мест

Расчёт нормативного количества мест в школах:

Расчёт нормативного количества мест в среднеобразовательных школах:

п. Беловский (с учетом школьников разъезда Загайново и п. Боровлянский)

по демографическому прогнозу: детей 7-15лет = 123, 16-17 лет = 23

100% от 138 учащихся + 75% от 23 учащихся (17) = 155 мест (в 1 смену)

с. Загайново (с учетом школьников п. Лесной)

по демографическому прогнозу: детей 7-15лет = 46, 16-17 лет = 10

100% от 46 учащихся + 75% от 10 учащихся (7) = 53 места (в 1 смену)

Расчёт нормативного количества мест в общеобразовательных школах:

п. Ленинский

по демографическому прогнозу: детей 7-15лет = 10 чел,

100% от 10 учащихся  = 10 мест

Расчёт нормативного количества мест в учреждениях культуры:

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: необходимая вместимость Домов культуры составляет 80 мест на 1000 человек. По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 2811 человек. Рассчитанная потребность составит – 225 мест.

Расчёт нормативного количества мест в учреждениях физической культуры и спорта:

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», при проектировании спортивного зала общего пользования требуется 60-80 м2 площади пола на 1000 человек. По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 2811 человек. Рассчитанная потребность составит порядка 100 м2 площади пола спортивного зала.

Расчёт нормативной обеспеченности предприятиями торговли, бытового обслуживания и общественного питания:

Предприятия торговли (норматив по СП 42.13330.2011 равен 434 м2 площади торгового зала на 1000 человек)

По демографическому прогнозу на расчетный срок население п.Беловский составит 1563 человек – необходимо порядка 678,3 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 286,5 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 391,8 м2.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население с.Загайново составит 476 человек – необходимо порядка 206,5 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 83 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 123,5 м2.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население с.Тюмень составит 285 человек – необходимо порядка 123,7 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 74,1 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 49,6 м2.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население п.Боровлянский составит 177 человек – необходимо порядка 76,8 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 85,2 м2 площади торгового зала.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население п.Ленинский составит 118 человек – необходимо порядка 51,2 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 15 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 36,2 м2.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население п.Лесной составит 114 человек – необходимо порядка 49,5 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 0 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 49,5 м2.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население 
р-д.Загайново составит 78 человек – необходимо порядка 33,8 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 9,5 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 24,3 м2.

Предприятия общественного питания (норматив по СП 42.13330.2011 составляет 20 посадочных мест на 1000 человек). По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 2811 человек. Рассчитанная потребность составит – 56 посадочных мест.

Предприятия бытового обслуживания (норматив по СП 42.13330.2011 составляет 7 рабочих мест на 1000 человек). По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 2811 человек. Рассчитанная потребность составит – 20 рабочих мест.

Расчет необходимых площадей участков кладбищ:

Согласно Приложению Ж СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расчетный показатель - 0,24га на 1 тыс. человек.

На перспективу суммарная численность населения п.Беловский (1563чел.), разъезда Загайново (78 чел.)  и п.Боровлянский (177чел) на перспективу 1818чел, расчетная потребность – 0,4 га.

Численность населения с.Тюмень на перспективу 285чел, расчетная потребность – 0,1 га.

### Приложение 2

### Перечень мероприятий по реализации генерального плана

### МО Беловский сельсовет Троицкого района Алтайского края

| №№ | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Социальная сфера |
| п. Беловский |
| 1.1 | Больница | ул. Школьная , 14а | 7 койко-мест | разработка ПСД | 2013-2018 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2019-2033 |
| 1.2 | Школа | ул. Школьная, 3 | 350 мест | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2018 |
| 1.3 | Детский сад | ул. Советская, 26 | 110 мест | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2018 |
| 1.4 | Дом культуры | ул. Советская, 11 | 180 мест | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2018 |
| 1.5 | Спортивный зал общего пользования | ул. Советская | 100 м2 площади зала | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2022-2033 |
| 1.6 | Стадион общего пользования | ул. Советская | 1 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2022-2033 |
| 1.7 | Спортивная площадка | ул. Юбилейная (зона перспективного строительства на въезде) | 1,2 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.8 | Предприятия общественного питания (столовая) | ул. Советская | 15 мест | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2016-2018 |
| 1.9 | Предприятия общественного питания (кафе) | ул. Советская (зона перспективного строительства на въезде) | 40 мест | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.10 | Предприятия бытового обслуживания | ул. Советская (зона перспективного строительства на въезде) | 19 мест | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.11 | Магазин | ул. Советская (зона перспективного строительства на въезде) | 130 м2 торг.площади | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2018 |
| 1.12 | Магазин | ул.Школьная | 101,8 м2 торг.площади | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.13 | Магазин | ул.Школьная | 100 м2 торг.площади | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.14 | Магазин | ул.Первомайская | 60 м2 торг.площади | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.15 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | ул. Советская | 0,1 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2022-2033 |
| 1.16 | Парк | ул. Советская | 0,6 га | реконструкция | 2019-2021 |
|  |  |  |  |  | 2022-2033 |
| с. Загайново |
| 1.1 | ФАП | ул. Сибирская, 69 | 10 посещений/сутки | разработка ПСД | 2013-2018 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2019-2033 |
| 1.2 | Школа | ул. Школьная, 53 | 120 мест | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2018 |
| 1.3 | Детский сад (новое отдельное здание) | ул. Школьная | 30 мест | разработка ПСД | 2013-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 1.4 | Дом культуры | ул. Школьная, 16 | 80 мест | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2018 |
| 1.5 | Библиотека | ул. Школьная, 49 | на 10 мест | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2022-2033 |
| 1.6 | Стадион общего пользования | ул. Школьная | 0,1 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.7 | Магазин | ул. Школьная | 60 м2 торг.площади | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.8 | Магазин | ул. Школьная | 63,5 м2 торг.площади | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.9 | Мемориал землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) | ул. Школьная | 0,1 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2022-2033 |
| с. Тюмень |
| 1.1 | ФАП | ул. Набережная | 10 посещений/сутки | разработка ПСД | 2013-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 1.2 | Детский сад | ул. Набережная, 45 | увеличение вместимости до 18 мест | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2022-2033 |
| 1.3 | Дом досуга | ул. Набережная, 18 | 60 мест | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2018 |
| 1.4 | Спортивная площадка | ул.Тюменская | 0,7 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.5 | Магазин | ул. Набережная | 49,6 м2 торг.площади | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.6 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) | ул. Набережная | 0,2 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2022-2033 |
| п. Боровлянский |
| 1.1 | ФАП | ул. Школьная, 3/2 | 10 посещений/сутки | разработка ПСД | 2013-2018 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2019-2033 |
| 1.2 | Дом досуга | ул. Полевая | 15 мест | разработка ПСД | 2013-2018 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2019-2033 |
| 1.3 | Спортивная площадка | ул. Боровлянская | 0,3 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.4 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) | ул. Боровлянская | 0,2 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2022-2033 |
| п. Ленинский |
| 1.1 | Школа | ул. Коммунарская, 77 | 25 мест | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2018 |
| 1.2 | Спортивная площадка | ул. Коммунарская | 1,5 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.3 | Магазин | ул. Коммунарская | 36,2 м2торг.площади | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| п. Лесной |
| 1.1 | Дом досуга | ул. Заречная, 18 | 40 мест | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2018 |
| 1.2 | Спортивная площадка | ул.Лесная | 0,3 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.3 | Магазин | ул. Заречная | 49,5 м2 торг.площади | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2018 |
| 1.4 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) | ул. Заречная | 0,1 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2022-2033 |
| р-д Загайново |
| 1.1 | Магазин | ул. Железнодорожная | увеличение на 24,3 м2 торг.площади | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2022-2033 |
| 2. Жилищная сфера |
| 2.1 | Жилые дома | п. Беловский, ул.Юбилейная, ул.2-я Юбилейная | 7 домов, 420 м² | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2018 |
|  |  |  | 53 дома, 3180 м² | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 2.2 | Жилые дома | с. Загайново, ул.Школьная | 2 дома, 120 м² | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2018 |
|  |  |  | 13 домов, 780 м² | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 2.3 | Жилые дома | с. Тюмень ул.Молодёжная, ул.Тюменская | 1 дом, 60 м² | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2018 |
|  |  |  | 9 домов, 540 м² | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 2.4 | Жилые дома | п. Боровлянский ул.Боровлянская | 1 дом, 60 м² | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2018 |
|  |  |  | 8 домов, 480 м² | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 2.5 | Жилые дома | п. Ленинский ул.Коммунарская | 2 дома, 120 м² | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 2.6 | Жилые дома | п. Лесной ул.Лесная | 2 дома, 120 м² | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 2.7 | Жилые дома | р-д Загайново | 1 дом, 60 м² | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 3. Сельское хозяйство |
| 3.1 | Пункт по заготовке лесных пищевых ресурсов и лекарственных трав | п. Ленинский | 100 м² | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2018 |
| 3.2 | Пункт по заготовке лесных пищевых ресурсов и лекарственных трав | п. Лесной | 100 м² | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2018 |
| 3.3 | Плодово-ягодный сад | МО Беловский сельсовет | 36,5 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2022-2033 |
| 3.4 | Сельскохозяйственная база | 600 м на С-З от п.Беловский | склады до 100 т зерна | разработка ПСД | 2013 |
|  |  |  |  | строительство | 2014-2018 |
| 3.5 | Генетический центр «Корова и телёнок» | на Юг от с.Загайново | 35га, 2000 голов | разработка ПСД | 2013 |
|  |  |  |  | строительство | 2014-2018 |
| 4. Производство |
| 4.1 | Мясоперерабатывающее предприятие | на С-З от п.Беловский | до 50 т/сутки | разработка ПСД | 2013 |
|  |  |  |  | строительство | 2014-2018 |
| 4.2 | Убойный пункт | на С-В от п.Беловский | до трехсуточного запаса скотсырья | разработка ПСД | 2014 |
|  |  |  |  | строительство | 2015-2018 |
| 4.3 | Лесопильное производство | восточная часть с.Загайново | 1,8га | строительство | 2015-2018 |
| 5.Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Вертолетная площадка | у п.Ленинский | 0,01 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 5.2 | Остановочный павильон | с.Тюмень, п.Лесной, п.Боровлянский | 3 шт. | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2018 |
| 5.3 | Асфальтобетонное покрытие проезжей части улиц | ул.Советская, ул.Юбилейная, ул.2-я Юбилейная | 1,5 км | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2018 |
| 5.4 | Подъездные автомобильные дороги | Участок дороги «Троицкое-Тюмень-Беловский-Боровлянский-Ленинский-Южаково» (Беловский- Боровлянский-Ленинский) | 21,9 | реконструкция | 2013-2015 |
|  |  | Беловский-Загайново-Ленинский | 25,1 | реконструкция | 2016-2018 |
| 5.5 | Вертолетная площадка | у п.Ленинский | 0,01 га | строительство | 2019-2021 |
| 6.Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Межпоселковый газопровод высокого давления I кат. (до 1,2 МПа изб. давл.) | до ГГРП головного газорегуляторного пункта (ГГРП) Беловский, ГГРП Боровлянский, ГГРП с Загайново, ГГРП Лесной, ГРП-7(р-д Загайново) | 18,4 км | разработка ПСД | 2013-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2021 |
| 6.2 | ГГРП Боровлянский, ГГРП Лесной понижающий давление природного газа с высокого давления I кат. до высокого давления II кат | п.Боровлянский, п.Лесной | 2шт. | разработка ПСД | 2013-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2021 |
| 6.3 | ГГРП Беловский, ГГРП с.Загайново понижающие давление природного газа с высокого давления I кат. до среднего давления (до 0,3 МПа изб. давл.) | п.Беловский, с.Загайново | 2шт. | разработка ПСД | 2013-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2021 |
| 6.4 | Межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы высокого давления II кат | от ГГРП Лесной СС до ГРП п. Лесной, от ГГРП Троицкое до ГРП с. Тюмень, от ГГРП Южаково до ГРП п. Ленинский | 17,8 км | строительство | 2019-2021 |
| 6.5 | Внутрипоселковые газопроводы среднего давления | до ГРП и котельных п. Беловский, до ГРП с. Загайново | по проекту | строительство | 2019-2021 |
| 6.6 | ГРП, редуцирующие давление природного газа до низкого | населенные пункты сельсовета | по проекту | строительство | 2019-2021 |
| 6.7 | Газораспределительные сети низкого давления от ГРП до потребителей | населенные пункты сельсовета | по проекту | строительство | 2019-2021 |
| 6.8 | Централизованные источники теплоснабжения (котельные) на газовом топливе | населенные пункты сельсовета | по проекту | строительство | 2019-2021 |
| 6.9 | Сети водоснабжения | п.Беловский | 5 км | реконструкция | 2013-2015 |
| 6.10 | Сети водоснабжения | п.Беловский | 3 км | строительство | 2013-2015 |
|  |  | п.Лесной | 1,7 км | строительство | 2019-2021 |
|  |  | с.Загайново | 4 км | строительство | 2019-2021 |
|  |  | п.Ленинский | 5,6 км | реконструкция | 2019-2021 |
|  |  | п.Боровлянский | 1,6 км | реконструкция | 2019-2021 |
|  |  | с.Тюмень | 5,3 км | реконструкция | 2019-2021 |
| 6.11 | Водозаборные скважины | п.Беловский | 2 шт | строительство | 2013-2015 |
| 7. Охрана окружающей среды |
| 7.1 | Поля фильтрации | на юг от п.Беловский | 2,9га | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2021 |
| 7.2 | Поля фильтрации | на юго-запад от с.Загайново | 0,7га | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2021 |
| 7.3 | Полигон ТБО | на юго-восток от п.Беловский | 3,65га | разработка ПСД | 2013-2014 |
|  |  |  |  | строительство | 2015-2016 |
| 7.4 | Полигон ТБО | на юго-запад от с.Загайново | 2,01га | разработка ПСД | 2013-2014 |
|  |  |  |  | строительство | 2015-2016 |
| 7.5 | Участок компостирования ТБО | на запад от с.Тюмень | 0,9га | разработка ПСД | 2013-2014 |
|  |  |  |  | строительство | 2015-2016 |
| 7.6 | Участок компостирования ТБО | на северо-восток от п.Ленинский | 1,5га | разработка ПСД | 2013-2014 |
|  |  |  |  | строительство | 2015-2016 |
| 7.7 | Скотомогильник (с захоронением в ямах) | на юго-восток от п.Беловский | + 0,06га | разработка ПСД | 2013-2014 |
|  |  |  |  | строительство | 2015-2016 |
| 7.8 | Скотомогильник (с захоронением в ямах) | на юго-запад от с.Загайново, | 0,06га | разработка ПСД | 2013-2014 |
|  |  |  |  | строительство | 2015-2016 |
| 7.9 | Скотомогильник (с захоронением в ямах) | на юго- восток от п.Беловский | 0,06га | консервация | 2013-2014 |
| 7.10 | Скотомогильник (с захоронением в ямах) | на восток от п.Боровлянский | 0,06га | консервация | 2013-2014 |
| 7.11 | Скотомогильник (с захоронением в ямах) | на юго-восток от с.Загайново | 0,06га | консервация | 2013-2014 |
| 7.12 | Кладбище | на север от существующего кладбища п.Беловский | 0,4 га | строительство | 2015-2016 |
| 7.13 | Кладбище | на север от центральной части с.Тюмень (в границах нп) | 0,1 га | строительство | 2015-2016 |
| 7.14 | Кладбище | в центральной части с.Тюмень (в границах нп) | 1 га | консервация | 2015-2016 |
| 7.15 | Территории несанкционированных свалок ТБО | на юго-запад от п.Беловский | 1 га | рекультивация нарушенных земель | 2015-2016 |
|  |  | на юго-западе с.Загайново | 1 га |  |  |
|  |  | на запад от с.Тюмень | 1 га |  |  |
|  |  | на запад от п.Ленинский | 1 га |  |  |

# Footnotes

Проектный коэффициент семейности равен 3; средняя площадь усадебного дома принята за 60 м2; максимальный размер проектируемого участка – 15 соток

с учетом школьников п. Боровлянский и р-да Загайново

в расчете на все население МО

в расчете на все население МО

с учетом школьников п. Лесной